## Slide 1: 7. 시리얼과 블루투스 통신 프로그래밍
Notes: 09. 객체 지향 프로그래밍과 클래스

## Slide 2
간단한 시리얼 통신 프로그램
PC-라즈베리 파이 시리얼 통신 프로그램
라즈베리 파이-스마트폰 블루투스 통신 프로그램
PC-라즈베리 파이 블루투스 통신 프로그램

## Slide 3: PC-라즈베리 파이 시리얼 통신
USB-to-RS232 시리얼 케이블로 연결
  라즈베리 파이 시리얼 케이블 6 GND(Black) 8 TxD(Green) 10 RxD(White)
라즈베리 파이 시리얼 포트 이름 확인
  $ ls –al /dev  /dev/serial0

## Slide 4: PC-라즈베리 파이 시리얼 통신
라즈베리 파이의 시리얼 포트 disable
$ sudo nano /boot/cmdline.txt에서 console=serial0,115200 삭제

## Slide 5: PC-라즈베리 파이 시리얼 통신
PC용 시리얼 프로그램
  pip install pyserial 설치
import serial
import time
port = input('port(예-COM1): ') #장치관리자에서 확인
ser = serial.Serial(port, baudrate=9600, timeout = 0)
while True:
msg = input('Your message: ')
if msg == 'q':
break
ser.write(msg.encode('utf-8')) #문자열을 바이트로 변환
time.sleep(0.5) #0.5초 대기
if ser.readable(): #읽을 데이터가 있는지 조사
r_msg = ser.readline() #한 줄을 읽는다
print(r_msg.decode('utf-8')) #바이트를 문자열로 변환
ser.close()#포트를 닫는다

## Slide 6: PC-라즈베리 파이 시리얼 통신
라즈베리 파이 시리얼 프로그램(pyserial 설치)
import serial
import time
port = input('port(/dev/serial0): ') #시리얼 포트
if port == '':
port = "/dev/serial0"
ser = serial.Serial(port, baudrate=9600, timeout = 1)
if ser.isOpen() == False: #open 확인
ser.open() #open되지 않았으면 open한다
print("Now a serial port is open")
while True:
msg = input('Your message: ')
if msg == 'q':
break
ser.write(msg.encode('utf-8')) #convert str to bytes
time.sleep(1)
if ser.readable(): #수신 메시지가 있는가?
r_msg = ser.readline() #수신 메시지 한 줄 읽기
print(r_msg.decode('utf-8')) #convert bytes to string
ser.close()

## Slide 7: 라즈베리 파이와 아두이노 시리얼 프로그램

## Slide 8: 라즈베리 파이와 아두이노의 시리얼 프로그램
프로그램의 특징
  아두이노와 라즈베리 파이를 USB 케이블로 연결하여 데이터를 주고 받는다
  아두이노와 라즈베리 파이가 가진 기능을 서로 활용할 수 있다 예: 아두이노의 아날로그 입력 기능을 이용하여 아날로그 값을 읽어 시리얼 통신으로 라즈베리 파이로 전송.
라즈베리 파이 준비
  라즈베리 파이와 아두이노를 USB 케이블로 연결
  라즈베리 파이에 아두이노 IDE 설치
    $ sudo apt-get update
    $ sduo apt-get upgrade
    $ sudo apt-get install arduino

## Slide 9: 라즈베리 파이와 아두이노의 시리얼 프로그램
라즈베리 파이 준비
  라즈베리 파이에서 Arduino IDE 실행
  아두이노 연결 시리얼 포트 이름 확인
    pi@raspberrypi:~ $ sudo dmesg|tail
    ………
    [ 579.835916] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
  라즈베리 파이 설정
    $ sudo usermod –a –G tty pi
    $ sudo usermod –a –G dialout pi

## Slide 10: 라즈베리 파이와 아두이노의 시리얼 프로그램
아두이노 프로그램
  0~99까지의 숫자를 시리얼 포트로 전송

## Slide 11: 라즈베리 파이와 아두이노의 시리얼 프로그램
라즈베리 파이 프로그램
  시리얼 포트: /dev/ttyACM0
  시리얼 포트 객체를 생성하고 전송 속도는 아두이노와 같이 9600 baud로 설정
  inWaiting() 메소드를 호출하여 데이터의 수신 여부를 확인하고 수신 데이터가 있으면 read() 메소드로 읽어 화면에 출력

## Slide 12: 라즈베리 파이와 스마트폰의 블루투스 통신 프로그램

## Slide 13: 라즈베리 파이와 스마트폰의 블루투스 통신
통신 방법
  PyBluez 모듈의 이용
  소켓 모듈의 이용
PyBluez 모듈의 이용
  라즈베리 파이와 스마트폰의 페어링
    라즈베리 파이의 Bluetooth 패널 아이콘

## Slide 14: 라즈베리 파이와 스마트폰의 블루투스 통신
    스마트폰에서 연결 수락
    라즈베리 파이에서 연결 수락

## Slide 15: 라즈베리 파이와 스마트폰의 블루투스 통신
  라즈베리 파이에서 SPP 설정하고 리부팅

## Slide 16: 라즈베리 파이와 스마트폰의 블루투스 통신
  라즈베리 파이 프로그램(서버)
  스마트폰에 BlueSPP 앱을 설치하고 라즈베리 파이와 연결(Server mode > OFF로 설정)
import bluetooth
server = bluetooth.BluetoothSocket(bluetooth.RFCOMM)
port = 1
server.bind((”“, port))
server.listen(1)
client, addr = server.accept()
while True:
print(client.recv(1024))
client.close()

## Slide 17: 라즈베리 파이와 스마트폰의 블루투스 통신
  메시지 송수신
<스마트폰 송수신>
<라즈베리 파이 송수신>
https://www.youtube.com/watch?v=xv525sUH7Xg&t=295s

## Slide 18: PC와 라즈베리 파이의 블루투스 통신

## Slide 19: PC와 라즈베리 파이의 블루투스 통신
PC에서 PyBluez나 Socket을 지원하지 않으므로 SPP를 이용한 통신 사용
PC와 라즈베리 파이 페어링
  $ bluetoothctl
  # discoverable on
  PC의 “설정” 화면의 “Bluetooth 및 기타 디바이스” 항목에서 “Bluetooth”를 켜고 “Bluetooth 또는 기타 디바이스 추가” > “Bluetooth”를 차례로 클릭하고 “raspberrypi”가 나타나면 클릭
  PC의 장치관리자에서 블루투스 통신 포트 확인

## Slide 20: PC와 라즈베리 파이의 블루투스 통신
프로그램
  PC: serial_comm.py, Raspberry Pi: btPBServer.py

## Slide 21: PC와 스마트폰의 블루투스 통신

## Slide 22: PC와 스마트폰의 블루투스 통신
PC와 스마트폰을 패어링
  PC의 “설정”의 “Bluetooth 및 기타 디바이스” 항목에서 “Bluetooth”를 켜고 “Bluetooth 또는 기타 디바이스 추가” > “Bluetooth”를 차례로 클릭하고 “스마트폰”이 나타나면 클릭
PC의 장치관리자에서 블루투스 통신 포트 확인
PC에서 serial_comm.py 실행 통신 포트: COM4
스마트폰에서 BlueSPP 실행 (Server mode: OFF)