## Slide 1: 4. 라즈베리파이3 GPIO 제어
www.dongyang.ac.kr

## Slide 2: 라즈베리 파이 3 Model B
Broadcom BCM2837
1.2GHz ARM Coretex
1GB LPDDR2
10/100Mbpx 이더넷 + 블루투스 4.1
HDMI
USB2.0 x 4
GPIO 40pin
Micro SD slot
운영체제: Raspbian(Unix 계열)
하드웨어 규격

## Slide 3: PC와 라즈베리파이 연결
VNC Viewer를 사용하여 라즈베리파이에 접속하고 라즈베리파이를 프로그램하는 방법을 설명한다

## Slide 4: VNC Viewer를 사용한 라즈베리파이 접속
초기화면(터미널 모드)
  터미널 모드에서 리눅스 명령 실행

## Slide 5: 리눅스 명령어
라즈베리파이를 사용하기 위한 기본적인 리눅스 명령어를 설명한다

## Slide 6: 리눅스 명령어(1)
$ ls
현재 디렉토리의 내용을 보여준다
$ ls –al
$ cd directory
다른 디렉토리로 이동한다 $ cd pysources
$ cd ..  상위 디렉토리로 이동
$ pwd
현재 디렉토리의 이름을 보여준다
/home/pi
$ mkdir directory
새로운 디렉토리를 만든다
$ mkdir pysources

## Slide 7: 리눅스 명령어(2)
$ rmdir directory
빈 디렉토리를 삭제한다. 빈 디렉토리가 아니면 에러 메시지 출력
$ rmdir temp
$ rm file
file을 삭제한다.
$ rm test.txt
$ cp file1 file2
file1을 file2로 복사한다
$ cp test1.txt test2.txt
$ mv file1 file2 | file dir | dir1 dir2 |
파일 또는 디렉토리를 이동시킨다
$ mv test1.txt test2.txt  파일 이름 변경

## Slide 8: 리눅스 명령어(3)
$ cat file
file의 내용을 출력한다
$ cat test.txt
$ chmod permissions file
file에 대한 권한을 permissions(r, w, x)로 변경한다
$ chmod w test.txt  test.txt를 쓰기가능모드(w)로 변경한다
$ chmod g+w test.txt  같은 그룹 사용자가 test.txt를 변경할 수 잇도록 한다
$ sudo command
command를 superuser 권한으로 실행
$ sudo nano /boot/config.txt

## Slide 9: 리눅스 명령어(4)
$ wget site_resource
웹사이트에서 파일을 다운로드 받는다
$ wget https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/usage/command.mdwill
$ man command
command에 대한 메뉴얼을 출력한다
$ man mkdir
$ nano file
file을 편집한다.
$ nano test.txt
내용을 입력하고 ^x > y > Enter 를 눌러 저장

## Slide 10: 리눅스 명령어(5)
$ ping site
site의 동작 여부를 확인한다
$ ping www.dongyang.ac.kr
$ hostname
시스템의 hostname을 출력한다
$ ifconfig
현재 시스템의 네트워크 세부사항을 출력한다. IP 주소를 확인하기 위해 사용된다.

## Slide 11: 라즈베리파이 파이썬 프로그래밍
기본 프로그래밍
GPIO 프로그래밍
TCP/IP 프로그래밍

## Slide 12: Raspbian 업데이트 및 폴더 만들기
라즈베리파이를 사용하기 전에 OS 및 드라이버를 업데이트
  $ sudo apt-get update
  $ sudo apt-get upgrade
프로그램 저장 폴더 만들기
  파이썬 프로그램을 작성하고 저장할 폴더 만들기
  $ mkdir pysources
  $ pwd  현재 디렉토리(폴더) 확인
  $ cd pysources
  $ ls –al
  자신의 프로그램은 모두 pysources 폴더에 저장

## Slide 13: 라즈베리파이 파이썬
Raspbian 운영체제에서 다양한 컴퓨터 언어 컴파일러와 인터프리터를 제공
  Python
  C, C++
  Java
  Scratch
  Node-RED
Python 프로그램을 위한 다양한 에디터 제공
  Python3(IDLE)
  Geany
  Thonny Python IDE

## Slide 14: 파이썬 프로그램을 위한 Thonny
Thonny IDE는 편집과 실행 셸을 한 화면에서 제공하므로 편리
네트워크 프로그래밍을 위한 복수 프로그램의 동시 실행 가능
라즈베리파이를 연결하고 Thonny Python IDE 실행

## Slide 15: Thonny IDE 사용
➊
➋
➍ 편집 창
➎ 파이썬 셸
➌
➊ 새 파일
➋ 실행
➌ 중지
➍ 편집 창
➎ 파이썬 셸
1)프로그램을 입력하고 gcd.py로 저장
2)실행 아이콘을 클릭하고 셸에서 결과 확인

## Slide 16: 라즈베리파이 기본 프로그래밍
Thonny를 사용하여 파이썬 프로그램을 작성하고 실행해 보자(pysources 폴더에 sum.py로 저장)
리눅스 명령으로 파이썬 프로그램 실행하기
  $ pwd  현재 폴더 확인하고 pysources가 아니면 폴더 변경
  $ cd pysources
  $ sudo python3 sum.py
  sum = 0
  for i in range(101):
  sum = sum + i
  print("Sum to 100: ", sum)

## Slide 17: 라즈베리파이 기본 프로그래밍
다음 GUI 프로그램을 입력하고 실행해 보자(Button-ex1.py)
import sys
from tkinter import *
class BasicClass:
def __init__(self):
root = Tk()
button = Button(root, text = "Press to quit", command=self.quit)
button.pack()
def quit(self):
print("Leaving now...")
sys.exit()
BasicClass()
mainloop()

## Slide 18: 라즈베리파이 기본 프로그래밍
라즈베리파이에서 sin 함수 그래프를 그려보자
from tkinter import *
import math
root = Tk()
vcenter = 150
hcenter = 180
y_amp = 100
canvas = Canvas(root, width = 360, height = 300, bg = 'white')
canvas.pack(side='left')
px=0
py=vcenter
for x in range(1000):
y = math.sin((x*math.pi)/180)*y_amp+vcenter
sine = canvas.create_line(px, py, x, y, fill='red')
px = x
py = y
canvas.create_line(hcenter, 0, hcenter, 300)
canvas.create_line(0, vcenter, 360, vcenter)
root.mainloop()
$ nano sine.py
$ sudo python3 sine.py

## Slide 19: 라즈베리파이 기본 프로그래밍
matplotlib 모듈을 이용한 사인파형 그리기
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plot
time = np.arange(0, 10, 0.1);
amplitude = np.sin(time)
plot.plot(time, amplitude)
plot.title('Sine wave')
plot.xlabel('Time')
# Give y axis label for the sine wave plot
plot.ylabel('Amplitude = sin(time)')
plot.grid(True, which='both')
plot.axhline(y=0, color='k')
# Display the sine wave
plot.show()

## Slide 20: 라즈베리파이 TCP/IP 프로그램
라즈베리파이 에코서버 프로그램
import sys
from socket import *
if len(sys.argv) > 1:
port = int(eval(sys.argv[1]))
else:
port = 2500
s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
s.bind(('', port))
s.listen(1)
conn, (remotehost, remoteport) = s.accept()
print('connected by', remotehost, remoteport)
while True:
data = conn.recv(1024)
if not data:
break
print("Received message: ", data.decode())
conn.send(data)
conn.close()
라즈베리파이에서 서버 프로그램(tcp_echo_server.py)을 실행하고, PC에서 TCP_client.py 프로그램을 실행한다. PC에서 전송한 메시지가 라즈베리파이에 수신되는지 확인

## Slide 21: 라즈베리파이 TCP/IP 프로그래밍 실습
라즈베리파이(서버) | PC(클라이언트)
Dummy_TCP_server.py | Dummy_TCP_Client.py
UDP_echoserver.py | UDP_echoclient.py
Thread_Server.py(chat) | Dummy_Thread_TCP_Client.py
select_server.py(echo) | Dummy_Thread_TCP_Client.py

## Slide 22: 라즈베리파이 GPIO 프로그래밍
라즈베리파이의 입출력 단자: GPIO(General Purpose I/O)
GPIO에 센서나 LED 등을 연결하여 값을 읽거나 제어할 수 있다
GPIO 프로그램은 GPIO 모듈을 이용하는데, GPIO 모듈은 기본으로 설치되어 있다
기본 동작 외에 각종 센서나 하드웨어를 위한 모듈은 따로 설치해야 한다

## Slide 23: 라즈베리파이 GPIO
GPIO 핀
  프로그램: GPIO핀 번호 사용
  연결: H/W 핀 번호 사용

## Slide 24: GPIO 실험 회로
GPIO23(16)에 연결된 S1의 상태를 읽고
GPIO18(12)에 연결된 LED ON/OFF 제어
GPIO에 LED와 스위치를 연결하여 제어하는 프로그램

## Slide 25: GPIO와 LED/SWITCH 보드 연결
핀 연결
다음 명령을 입력하여 GPIO의 동작 제어
  L1 LED가 ON/OFF되는지 확인
  S1의 상태가 화면에 나타나는지 확인
GPIO핀 기능 LED/SWITCH 보드 핀
4 +5V 5V
20 GND GND
12 GPIO18 L1
16 GPIO23 S1

## Slide 26: GPIO 프로그래밍
GPIO 메소드
메서드 명 | 기능
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) GPIO.setmode(GPIO.BCM) | 핀 번호를 라즈베리파이 보드(BOARD) 번호로 참조 BCM(Broadcom chip-specific pin numbers)모드
GPIO.setup(pin, GPIO.IN) GPIO.setup(pin, GPIO.OUT) | 핀을 입력으로 설정 핀을 출력으로 설정
GPIO.output(pin, GPIO.HIGH) GPIO.output(pin, GPIO.LOW) | 디지털 출력을 HIGH로 설정 디지털 출력을 LOW로 설정
GPIO.input(pin) | 디지털 값을 읽음.
GPIO.cleanup() | GPIO 모듈의 점유 리소스를 해제
GPIO.VERSION | RPi.GPIO 모듈의 버전값을 갖는 변수
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setup(17, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP ) GPIO.setup(17, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN )

## Slide 27: GPIO 입출력 프로그래밍
S1(Switch) 상태에 따라 L1(LED)을 제어하는 프로그램 (gpio_1.py)
import RPi.GPIO as GP  GPIO 모듈을 불러온다
import time
#setup GPIO pin numbering  GPIO 핀 모드 설정
GP.setmode(GP.BCM) #Broadcom 모드로 정의
GP.setwarnings(False)
GP.setup(18, GP.OUT) #setup GPIO18 as OUT. LED connected
GP.setup(23, GP.IN) #setup GPIO23 as IN. Switch connected
while True:
SW = GP.input(23)  GPIO23(스위치)에서 데이터 읽기
if SW == 1:
print("Switch is ON")
else:
print("Switch is OFF")
GP.output(18, SW) GPIO13(LED)에 데이터 쓰기
time.sleep(2)

## Slide 28: GPIO 입출력 프로그래밍
LED switch 보드의 L1~L4까지 차례대로 불이 켜지는 프로그램(gpio_2.py)
  L1: GPIO18, L2: GPIO24, L3: GPIO25, L4: GPIO8
GP.setmode(GP.BCM)
GP.setwarnings(False)
#LED = {'L1':18, 'L2':24, 'L3':25, 'L4':8}
LED = [18, 24, 25, 8]
PAT = [[1, 0, 0, 0],[0,1,0,0],[0,0,1,0],[0,0,0,1]]
for p in LED:
GP.setup(p, GP.OUT) #setup as OUT
i = 0
while True:
for j in range(4):
for p in LED:
GP.output(p, PAT[j][i])
i += 1
i = i % 4
time.sleep(0.5)

## Slide 29: GPIO 입출력 프로그래밍
LED switch 보드의 리미트 스위치를 클릭한 회수를 카운트하여 출력하고, 10회 클릭하면 LED를 ON시키는 프로그램(gpio_3.py)
  P1: GPIO2, L1: GPIO18
GPIO.add_event_detect(2, GPIO.RISING)
count = 0
while True:
if GPIO.event_detected(2):
count += 1
print("Button {} pressed ".format(count))
if count == 10:
GPIO.output(18, 1)
break
GPIO.remove_event_detect(2)

## Slide 30: GPIO 입출력 프로그래밍
LED switch 보드의 리미트 스위치를 클릭한 회수를 카운트하여 7-seg LED에 표시하고, 10회 클릭하면 LED를 ON시키는 프로그램(gpio_5.py)
  A4: GPIO26, A3:GPIO19, A2: GPIO13, A1: GPIO6
  P1: GPIO2, L1: GPIO18
def mycallback(channel):
global count, flag, SEG
count += 1
if count == 10:
flag = 0
GPIO.output(18, 1)
return
print('Button {} pressed'.format(count))
LEDbit = bin(count).split('b')[1].zfill(4)
for i in range(4):
GPIO.output(SEG[i], int(LEDbit[i]))
GPIO.add_event_detect(2, GPIO.RISING, callback=mycallback)

## Slide 31: 연습문제
사용자가 "on"을 입력하면 LED가 켜지고 "off"를 입력하면 LED가 꺼지는 프로그램을 작성하고 실행하라. 이 동작은 무한 반복된다.
사용자가 0~15까지의 숫자를 입력하면 입력 숫자의 2진수를 나타내도록 LED를 제어하라. 예를 들어, 10을 입력하면 L1/L2/L3/L4 = ON/OFF/ON/OFF(=10102) 되어야 한다

## Slide 32: GPIO PWM 프로그래밍
LED Blinking 프로그램(LED_blink.py)
  PWM을 이용하여 pin 12에 연결된 LED를 2초마다 깜박이는 프로그램
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) #pin 12에 LED 연결
GPIO.setup(12, GPIO.OUT)
p = GPIO.PWM(12, 0.5) #(channel, frequency)
p.start(1) #start PWM with dc(0-100%)
input('Press return to stop:')
p.stop() #stop PWM
GPIO.cleanup()

## Slide 33: GPIO PWM 프로그래밍
PWM을 이용한 LED 밝기 조절 프로그램(LED_dimmer.py)
import time
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(12, GPIO.OUT)
p = GPIO.PWM(12, 50) # channel=12, frequency=50Hz
p.start(0) #LED = off로 시작
try:
while 1:
for dc in range(0, 101, 5):
p.ChangeDutyCycle(dc) #duty cycle 변경. 0~100%
time.sleep(0.1)
for dc in range(100, -1, -5):
p.ChangeDutyCycle(dc) #duty cycle 변경. 100~0%
time.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
pass
p.stop()
GPIO.cleanup()

## Slide 34: 온습도 센서 프로그래밍
DHT11 온습도 센서를 사용하여 온습도 측정
회로 연결
  VCC(핀2)
  GND(핀20)
  DOUT: GPIO3(핀5)

## Slide 35: 온습도 센서 및 초음파 센서 프로그래밍
회로도

## Slide 36: 온습도 센서 프로그래밍
Adafruit 패키지 설치(source 설치)
  $ git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_DHT.git
  $ cd Adafruit_Python_DHT
  $ sudo python setup.py install
Adafruit 패키지 설치(PIP 설치)
  $ pip3 install Adafruit-DHT
테스트
  $ cd Adafruit_Python_DHT #소스코드 다운로드한 곳으로 이동
  $ cd examples
  $ sudo ./AdafruitDHT.py 11 3 # 온도센서는 DHT11이고 GPIO 포트는 3번으로 설정
pi@rpi-sultan:~/rpi/python/Adafruit_Python_DHT/examples $ sudo ./AdafruitDHT.py 11 3
Temp=31.0* Humidity=41.0%

## Slide 37: 온습도 센서 프로그래밍
코드 작성(dht.py)
실행
import Adafruit_DHT
import time
sensor = Adafruit_DHT.DHT11
# GPIO3 (pin no: #5)
pin = 3
try:
while True:
humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(sensor, pin)
print("Temp={0:0.1f}*C Humidity={1:0.1f}%".format(temperature, humidity))
time.sleep(3)
finally:
print("Cleaning up")

## Slide 38: 온습도 센서 프로그래밍
import json
import socket as sock
import Adafruit_DHT
sensor = Adafruit_DHT.DHT11
GPIOpin = 3 #pin=5
hum, temp = Adafruit_DHT.read_retry(sensor, GPIOpin)
data = '{"room":{"temperature": %0.1f, "humidity": %0.1f}}'%(temp, hum)
c_sock = sock.socket()
c_sock.connect(('192.168.137.1', 2500)) #서버 주소
j_sensor = json.dumps(data) #JSON 포멧으로 변환
c_sock.send(j_sensor.encode()) #JSON 포멧을 인코딩하여 전송
c_sock.close()
라즈베리파이에서 DHT11 센서를 이용하여 온습도를 측정하고 데이터를 JSON 포멧으로 변환하여 PC로 전송해 보자. 라즈베리파이는 클라이언트, PC는 서버로 구성한다.

## Slide 39: 초음파 센서를 이용한 거리 측정 프로그래밍
from hcsr04sensor import sensor
import time
def main():
value = sensor.Measurement(trig_pin, echo_pin)
raw_measurement = value.raw_distance()
# Calculate the distance in centimeters
metric_distance = value.distance_metric(raw_measurement)
print("The Distance = {:0.1f} centimeters".format(metric_distance))
if __name__ == "__main__":
trig_pin = 17 #pin 11
echo_pin = 27 #pin 13
while 1:
main()
time.sleep(0.5)
모듈 설치
  $sudo pip3 install hcsr04sensor
거리 측정 프로그램

## Slide 40: SenseHat 프로그래밍
SenseHat을 이용한 온도, 압력, 습도 측정
from sense_emu import SenseHat
#from sense_hat import SenseHat
sense = SenseHat()
while 1:
t = sense.get_temperature()
p = sense.get_pressure()
h = sense.get_humidity()
t = round(t, 1)
p = round(p, 1)
h = round(h, 1)
msg = "Tempeature = %s, Pressure = %s, Humidity = %s"%(t,p,h)
sense.show_message(msg, scroll_speed=0.05)

## Slide 41: 원격 LED 제어
PC에서 "ON" 메시지를 전송하면 라즈베리파이에 연결된 L1 LED가 켜지고, "OFF" 메시지를 전송하면 꺼지도록 라즈베리파이 서버 프로그램을 작성하시오. (UDP 프로토콜 사용: rpi_control.py)
import socket
import RPi.GPIO as GP
GP.setmode(GP.BCM)
GP.setwarnings(False)
GP.setup(18, GP.OUT)
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
sock.bind(('', 2500))
print("Waiting for command")
while True:
data, addr = sock.recvfrom(1024)
if data.decode().upper() == "ON":
GP.output(18, 1)
sock.sendto("ON".encode(), addr)
elif data.decode().upper() == "OFF":
GP.output(18, 0)
sock.sendto("OFF".encode(), addr)
else:
sock.sendto("Try again!!!".encode(), addr)

## Slide 42: 원격 스위치 모니터링
PC로부터 "SW1"을 전송받으면 S1의 상태값을 읽어 PC로 전송하는 라즈베리파이 서버 프로그램(TCP 프로토콜 사용)-rpi_monitor.py, PC-Dummy_Thread_TCP_client.py
import socket
import RPi.GPIO as GP
GP.setmode(GP.BCM)
GP.warnings(False)
GP.setup(23, GP.IN)
sock = socket.socket()
addr = ('', 2500)
sock.bind(addr)
sock.listen(1)
print("Waiting for connection")
c_sock, c_addr = sock.accept()
while 1:
data = c_sock.recv(2014)
if data.decode().upper() == "SW1":
state = GP.input(23)
print("State of switch 1 is {}".format(state))
if state == 1:
msg = "Switch 1 is OB"
else:
msg = "Switch 1 is OFF"
c_sock.send(msg.encode())
else:
c_sock.send("Invalid command. Try again")

## Slide 43: 원격 제어 및 모니터링
원격 컴퓨터(PC-Client)에서 로컬 컴퓨터(RPi-Server)의 동작을 제어
PC에서 "DI/n", "DO/n/m", "TI", "HI", "CI/n" 명령을 전송하면 라즈베리파이가 다음과 같이 동작한다
스레드를 이용한 PC Client 프로그램 작성
명령 | 동작
DI/n | 디지털 핀 n의 값을 전송
DO/n/m | 디지털 핀 n을 m으로 설정
TI | 온도 값을 전송
HI | 습도 값을 전송
CI/n | 카운터 n의 값을 전송